## Slide 1
如何做一个视力保护器？
——基于STM32F767

## Slide 2
单片机
主控芯片
光敏电阻测光电路
超声波
测距电路
蜂鸣器
报警电路
液晶
显示电路
需求分析
可以设置超声波的报警距离
可以设置光线强和光线弱的报警值
可以设置学习时间报警的功能。
具有掉电保存功能，保存在STCstm32f767内部，上电无需重新设置。
当超声波测到使用者身体（脸部）到写字台的距离低于设定值时，会发出声光报警
检测环境亮度，当光线亮度低于下限值或高于上限值都会声光报警，提醒用户调整光强。
学习时间自动检测，当学习时间达到45分钟时，蜂鸣器报警，灯闪，提醒使用者休息片刻。
LCD屏幕显示当前设置值

## Slide 3
光采集
光照检测模块
AP3216C(板载)
三合一光感
光强(ALS)、 接近(PS)、 红外(IR)
阈值设置困难
只能实现一个阈值
VS

## Slide 4: 报警模块 蜂鸣器
51 | STM32F767
|
IO口高低电平输出 | IO扩展芯片PCF8574
|
|

## Slide 5
I2C
控制蜂鸣器 实现报警发声电路
读取三合一光感 实现光强光弱报警
读写24C02存储芯片 实现掉电保存

## Slide 6
两个引脚：输入端和输出端
给输入端一个10us以上的高电平，会发射8个40KHZ方波，如果声音遇到障碍物返回输出端会持续输出一段高电平
L =
开始
IO输出高电平并延迟10us
变量值
是否更新
是
计算距离并更新屏幕
否
IO关闭高电平
外部中断0->1
清空并关闭定时器
外部中断1->0
打开定时器
读取定时器值并更新变量

## Slide 7
掉电存储
IAP：将自带内部Flash模拟为EEPROM
I2C: 读写24C02 EEPROM芯片
SPI：读写W25Q256 Flash芯片
SD/USB-HDD/SDRAM
双方案
即可以通过I2C协议读写24C02
亦可以通过SPI协议读写W25Q256

## Slide 8
stm32F767
LCD触摸
AP3216C
PCF8574
24C02
IO扩展芯片
PB14
PB15
SPI协议
I2C协议
三合一光感
vcc
LED0
LED1
PA0
PCB
PH2
PH3
key1
key0
key2
wkup
VCC
GND
GPIO
Flash 存储芯片
I2C协议
I2C协议
W25Q256
SPI 协议
超声波模块
GPIO+定时器+外部中断
轮询
定时器2
系统计时 定时报警
内部：
EEPROM存储芯片

## Slide 9
距离➕
距离—
光照➕
光照—
切换键
确定键
减键
加键
报警距离设置 <----
报警时间设置
报警光照设置
Switch键切换至预修改
一级菜单
Enter键按下进入修改
Add / Less 键增加减少值
Enter键保存并退出
二级菜单

## Slide 10
开始
Switch键按下
时间/距离/光照设置
Enter键按下
切换标志位并刷新屏幕
Add/Less调整设置参数
写入内部存储并返回主菜单
Enter键按下
是
否